Ordre de 27 d'abril de 1987, d'aprovació de la norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic NRE-AT-87 (DOGC núm. 832, de 27 d'abril de 1987)

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC. La disposició final segona del Decret 124/87, de 29 de gener, sobre aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció, faculta el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per dictar les normes necessàries per al seu desenvolupament. En conseqüència, Ordeno: Article únic S'aprova la Norma Reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic NRE-AT-87, que figura adjunta a aquesta Ordre. Disposició final La present Ordre entrarà en vigor al sis mesos de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 27 d'abril de 1987 Xavier Bigatà i Ribé Conseller de Política Territorial i Obres Públiques NORMA reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic NRE-AT-87. Article 1 Definicions A efectes d'aplicació de la present Norma es fan les definicions següents: 1.1 Coeficient de transmissió tèrmica K. Es considera el coeficient de transmissió tèrmica K com el valor indicatiu de flux de calor per unitat de superfície que travessa un tancament quan la diferència de temperatura entre els dos costats és d'un grau centígrad. Aquest salt tèrmic fa referència a l'aire d'un costat i de l'altre, és a dir, la part interior i l'exterior del tancament. 1.2 Coeficient mitjà de transmissió tèrmica Km. Es considera el coeficient de transmissió tèrmica Km d'una superfície de tancament com la mitjana aritmètica ponderada dels seus coeficients de transmissió tèrmica K. En el seu càlcul no es consideren les superfícies preestablertes per la reglamentació de gasos combustibles com a obertures de ventilació permanent. 1.3 Coeficient relatiu de transmissió tèrmica Tr. El coeficient relatiu de transmissió tèrmica Tr d'una unitat d'ocupació està expressat per la fórmula següent: (Vegeu fórmula a la pàg. 1597) Se=superfície de cadascun dels tipus de tancaments exteriors (m2), incloses tant les parts massisses com les obertures. Ke=coeficient mitjà de transmissió tèrmica corresponent al tipus de tancament exterior considerat, incloses tant les parts massisses com les obertures. Expressat en (kcal/h m2 ºC). Su=superfície útil en planta de la unitat d'ocupació (m2). 1.4. Unitat d'ocupació. Es considera la unitat d'ocupació com l'espai delimitat per tancaments susceptibles d'un aprofitament independent i que pot estar format per una part o la totalitat d'un edifici. A efectes del compliment d'aquesta Norma, els espais que no es destinin a activitats sedentàries es poden excloure de la unitat d'ocupació. 1.5 Espais d'activitats sedentàries. Es consideren espais d'activitats sedentàries els que estan destinats a habitatge, residència, ensenyament, sanitat, cultura, espectacle, oficines, en els quals les persones romanen principalment per descansar o per fer una activitat sedentària. Per tant no es consideren d'aquesta mena els espais com ara centres de treball industrial i artesanal, locals comercials, magatzems, garatges, instal·lacions esportives, locals destinats a maquinària i altres de similars. 1.6. Tancaments exteriors. Es consideren tancaments exteriors els que separen la unitat d'ocupació dels espais oberts. Els patis amb una superfície en planta no superior a un metre quadrat no es consideren espais oberts. Les mitgeres descobertes també es consideren tancaments exteriors. 1.7 Tancaments exteriors protegits. Es consideren tancaments exteriors protegits els que delimiten patis de superfície no superior a 36 m2, tancats pels costats i per la base, excepte els de les dues últimes plantes de l'edifici. Si un pati d'aquest tipus està cobert per una claraboia, els tancaments de les dues últimes plantes també s'han de considerar protegits. 1.8 Tancaments exteriors sobreexposats. Es consideren tancaments exteriors sobreexposats els següents: a) En els edificis situats en sòl no urbanitzat, tots els tancaments exteriors excepte els que es poden classificar com a protegits. b) En els edificis situats en sòl urbanitzat: - Les cobertes. - Tots els tancaments perimetrals d'edificis singulars que sobresurten de l'alçada normal de l'edificació veïna. 1.9 Tancaments exteriors exposats. Es consideren tancaments exteriors exposats els que no es poden classificar com a sobreexposats ni com a protegits. Els sostres que delimiten unitats d'ocupació amb golfes o cambres d'aire permanentment ventilades s'han de considerar com a tancaments exteriors exposats. 1.10 Tancaments interiors. Es consideren tancaments interiors els que separen la unitat d'ocupació dels espais tancats. 1.11 Part massissa dels tancaments la que no està constituïda per obertures. 1.12 Obertures. Es consideren obertures la part dels tancaments que: a) és translúcida o pot ser-ho b) permet el pas de persones o objectes. 1.13 Cobertes. Es consideren cobertes els tancaments que limiten l'edifici per la part superior i que tenen un pendent inferior a 60º. 1.14 Cambres permanentment ventilades. Es consideren cambres permanentment ventilades les que compleixen, com a mínim i de forma continuada, les relacions següents: a) En tancaments verticals: S/L > 20cm2/m b) En tancaments horitzontals: S/A > 3cm2/m2 On: S és la secció total d'orificis de ventilació (cm2). L és la longitud del tancament (m). A és la superfície del tancament (m2). 1.15 Susceptibilitat de rebre insolació directa. S'entén que una superfície és susceptible de rebre insolació directa si està assolellada per un sol fictici que, situat a l'orientació sudoest +/-90º, que formi un angle de 45º amb el pla horitzontal. A efectes d'aquesta definició no es considera que els elements vegetals facin ombra. 1.16 Factor solar S d'una obertura. El factor solar S d'una obertura és la relació, expressada en percentatge, entre el valor de la radiació solar que penetra a través de l'obertura, considerant els corresponents elements protectors i les ombres rebudes per elements no vegetals, i el de la radiació solar que rebria sense aquests elements protectors i sense aquestes ombres. Les ombres que cal considerar són les rebudes teòricament per un sol fictici situat al sud-oest, que formen un angle de 45º amb el pla horitzontal. 1.17 Calefacció amb energia solar. S'entén que una unitat d'ocupació està calefactada amb sistemes actius d'energia solar quan disposa de captadors solars per a aquesta finalitat. Es considera que una unitat d'ocupació està calefactadda amb sistemes passius d'energia solar quan el seu disseny incorpora elements d'estalvi energètic i d'aprofitament natural de la radiació solar per a calefacció. Article 2 Classificació climàtica 2.1 A efectes d'aplicació de la Norma es defineixen quatre classes de clima (1, 2, 3 i 4) dintre de l'àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya. A l'hora de determinar la classe de clima que afecta un punt del territori, cal considerar la categoria climàtica de la comarca en què està situat i la seva altura sobre el nivell del mar. 2.2 Les categories climàtiques de les comarques són les següents: Alt Camp ................................................ A Alt Empordà ............................................. B Alt Penedès ............................................. B Alt Urgell .............................................. D Anoia ................................................... B Bages ................................................... C Baixa Cerdanya .......................................... D Baix Camp ............................................... A Baix Ebre ............................................... A Baix Empordà (municipis no costaners) ................... B Baix Empordà (municipis costaners) ...................... A Baix Llobregat (fora de l'àmbit actual de la Corporació Metropolitana de Barcelona) .................. B Baix Llobregat (dintre de l'àmbit actual de la Corporació Metropolitana de Barcelona) .................. A Baix Penedès ............................................ A Barcelonès .............................................. A Berguedà ................................................ C Conca de Barberà ........................................ B Garraf .................................................. A Garrigues ............................................... C Garrotxa ................................................ C Gironès ................................................. B Maresme ................................................. A Montsià ................................................. A Noguera ................................................. C Osona ................................................... C Pallars Jussà ........................................... D Pallars Sobirà .......................................... D Priorat ................................................. B Ribera d'Ebre ........................................... B Ripollès ................................................ D Segarra ................................................. C Selva (municipis no costaners) .......................... B Selva (municipis costaners) ............................. A Solsonès ................................................ C Tarragonès .............................................. A Terra Alta .............................................. B Urgell .................................................. C Val d'Aran .............................................. D Vallès Occidental ....................................... B Vallès Oriental ......................................... B 2.3 Les classes de climes dels diferents punts del territori es defineixen segons la taula següent: CC=categoria climàtica Altura en m sobre el nivell del mar CC 0-200 200-500 500-800 >800 -------------------------------------------- A 1 2 2 3 B 2 2 3 3 C 2 2 3 4 D 3 3 4 4 2.4 En els plans generals municipals, en les normes subsidiàries de planejament i en les delimitacions del sòl urbà, es farà constar la classe de clima que correspon a cada punt del seu àmbit, en aplicació de la Norma Reglamentària NRE-AT-87. Nogensmenys s'hi poden ajustar, si s'escau, els límits entre classes per tal de fer-los coincidir amb referències clares sobre el terreny. Igualment hi serà possible la modificació de la categoria climàtica del municipi, sempre que es justifiqui degudament. Article 3 Requeriments Els edificis han de satisfer els requeriments següents: 3.1 Els coeficients mitjans Km de transmissió tèrmica dels tancaments que delimiten cada unitat d'ocupació no han de superar els valors següents, expressats en W/m2 ºC (kcal/h m2 ºC): a) A la part massissa dels tancaments exteriors: Classificació climàtica: 1 Sobreexposats: 1,39 (1,20) Exposats: 1,80 (1,55) Protegits: 2,44 (2,10) Classificació climàtica: 2 Sobreexposats: 1,19 (1,03) Exposats: 1,60 (1,38) Protegits: 2,09 (1,80) Classificació climàtica: 3 Sobreexposats: 0,89 (0,77) Exposats: 1,39 (1,20) Protegits: 1,72 (1,48) Classificació climàtica: 4 Sobreexposats: 0,70 (0,60) Exposats: 1,39 (1,20) Protegits: 1,72 (1,48) b) A les obertures dels tancaments exteriors: Classificació climàtica 1 2 3 4 -------------------------------------------- Km 5,80 5,80 5,80 3,48 (5,0) (5,0) (5,0) (3,0) c) A la part massissa dels tancaments interiors: 2,69 (2,32). 3.2 Els coeficients de transmissió tèrmica K, en qualsevol punt de la part massissa dels tancaments exteriors que delimiten les unitats d'ocupació, no han d'ésser superiors als valors següents, expressats en W/m2 ºC (kcal/h m2 ºC): Classificació climàtica 1 2 3 4 -------------------------------------------- K màx. 2,78 2,44 2,03 1,80 (2,40) (2,10) (1,75) (1,55) 3.3 El coeficient relatiu de transmissió tèrmica Tr de cada unitat d'ocupació no ha d'ésser superior als valors següents, donats en funció de la classe de clima on se situï l'edifici i del tipus d'energia prevista per alimentar el sistema de calefacció de què es disposi. 3.3.1 Calefacció alimentada per: (a) energia elèctrica no consumida per efecte Joule, (b) energia elèctrica consumida per acumuladors, i (c) combustibles sòlids, líquids o gasosos, o calefacció basada en un sistema actiu d'energia solar. Classificació climàtica 1 2 3 4 -------------------------------------------- Tr 3,48 3,13 2,78 2,55 (3,00) (2,70) (2,40) (2,20) 3.3.2 Sense instal·lació de calefacció, amb calefacció basada en un sistema passiu d'energia solar, o calefacció alimentada per energia elèctrica consumida per efecte Joule, no per acumuladors. Classificació climàtica 1 2 3 4 -------------------------------------------- Tr 3,02 2,32 1,97 1,62 (2,60) (2,00) (1,70) (1,40) En el cas d'unitats d'ocupació calefactades amb sistemes passius d'energia solar, cal complir aquesta exigència excepte en cas que es justifiqui mitjançant un mètode de càlcul reconegut que els guanys energètics solars són superiors al 30% de la càrrega de calefacció de la unitat d'ocupació per mantenir una temperatura de 18ºC al llarg de la temporada de calefacció. 3.4 En els climes 1, 2 i 3, per tal de compensar a l'estiu els guanys tèrmics per radiació solar, els tancaments exteriors, definits a continuació i susceptibles de rebre insolació directa, han de complir: a) Cobertes. Una de les condicions següents: Tenir un coeficient mitjà de transmissió tèrmica Km en W/m2 ºC (kcal/h m2 ºC) igual o inferior a 0,46 (0,40). Protegir els sostres situats sota la coberta amb una cambra d'aire permanentment ventilada a l'estiu. b) Trams de tancaments massissos sobreexposats i exposats orientats al sud-oest (+/- 90º) i que corresponguin a alguna peça principal que no tingui obertura sobre el tancament. Una de les condicions següents: Tenir un coeficient mitjà de transmissió tèrmica Km en W/m2 ºC (kcal/h m2 ºC) igual o inferior a 0,81 (0,70). Incloure en el tancament una cambra d'aire permanentment ventilada a l'estiu. Estar protegits de la radiació solar directa per un element independent de manera que entre ells pugui circular l'aire. c) Obertures a la coberta i obertures sobreexposades o exposades orientades al sud-oest (+/-90º). Corresponents a peces principals. Si l'interior no està dotat d'aire condicionat, ha de disposar d'un element o d'un tractament protector situat a l'exterior o entre dos vidres, de manera que el factor solar S de la part envidrada de l'obertura sigui igual o inferior al 35%. Article 4 Verificació del compliment dels requeriments 4.1 La verificació del compliment dels requeriments es pot fer per les vies següents: a) Sistemes de càlcul reconeguts a efectes del compliment d'aquesta Norma Tèrmica. Segons l'Annex 1. b) Assaigs de l'obra executada o dels materials i elements emprats en la construcció, fets d'acord amb les normes que figuren a l'Annex 2. c) Utilització de sistemes de càlcul, normes d'assaig, dades de materials o solucions constructives homologats a efectes del compliment d'aquesta Norma Tèrmica. d) Qualsevol altre mètode del qual es demostri, científicament i tècnicament, la bondat. 4.2 L'homologació de sistemes de càlcul, normes d'assaig, dades de materials i solucions constructives, a efectes del que es disposa a l'apartat anterior, es farà a través de resolucions del Director General d'Arquitectura i Habitatge. 4.3 En els projectes bàsics s'ha de fer constar el compliment de la Norma a través de: a) La indicació i justificació de la classe de clima que afecta l'edificació. b) La indicació en els plànols dels valors previstos del coeficient mitjà de transmissió tèrmica Km i de la superfície de la part massissa dels tancaments exteriors i de les cobertures dels tancaments exteriors. c) La indicació en els plànols del factor solar S de les cobertures en les quals aquests factors es regulen pel requeriment 3.4.c). 4.4 En els projectes d'execució haurà de justificar-se el compliment de la Norma Reglamentària NRE-AT-87 d'acord amb les solucions constructives emprades.