# Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

## DOGC núm. 3847 - 20/03/2003

### DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE

d’11 de març de 2003, pel qual es fa públic un acord del Govern de la Generalitat referent als municipis de Montcada i Reixac i Ripollet.

Exp.: 2000/002854/B

Modificació del Pla general metropolità a l’entorn del vial de connexió entre les carreteres N-150 i C-58, als termes municipals de Montcada i Reixac i Ripollet

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i de conformitat amb la Comissió Jurídica Assessora, el Govern, en data 20 de febrer de 2003, adopta l’acord següent:

Aprovar definitivament la modificació del Pla general metropolità a l’entorn del vial de connexió entre les carreteres N-150 i C-58, als termes municipals de Montcada i Reixac i Ripollet.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de la Llei 2/2002, de 14 de març, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, av. Josep Tarradellas, 2-6, de Barcelona.

Contra l’acord anterior, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el Govern de la Generalitat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si passa un mes sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

En qualsevol cas, contra l’acord esmentat també es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que preveuen l’article 116 de la Llei esmentada i l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El recurs contenciós administratiu no es podrà interposar si s’ha interposat recurs de reposició fins que aquest hagi estat resolt expressament o se n’hagi produït la desestimació presumpta perquè hagi transcorregut el termini d’un mes, de conformitat amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999 esmentada.

Barcelona, 11 de març de 2003

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió d’Urbanisme

de Catalunya

Annex

Normes urbanístiques de la modificació del Pla general metropolità a l’entorn del vial de connexió entre les carreteres N-150 i C-58, de Montcada i Reixac i Ripollet

Capítol primer

Disposicions generals

Article 1

Definició

Aquesta Normativa estableix els principis bàsics d’ordenació de l’àmbit de modificació. Per a la resta de determinacions no incloses en aquesta Normativa s’estarà a l’establert per les Normes urbanístiques del Pla general metropolità aprovat l’any 1976.

Capítol segon

Sistemes

Article 2

Vialitat (5)

1.  Els plànols d’ordenació contenen les determinacions sobre la vialitat bàsica del Pla general metropolità. Així mateix el plànol 3 estableix de forma orientativa la vialitat local a desenvolupar en el planejament derivat.

2.  Els plans parcials, i plans especials que es delimitin podran precisar o completar les alineacions i rasants de l’àmbit esmentat.

Article 3

Espais lliures (6b, 6c)

1.  Els plànols d’ordenació contenen les delimitacions dels espais lliures públics que preveu la modificació del Pla general metropolità.

2.  La memòria d’aquesta modificació estableix els criteris de preservació de les reserves de sistema d’espais lliures.

3.  D’acord amb l’article 203 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, i a fi d’aconseguir un espai lliure equipat que completi l’ús de lleure dels espais lliures, es podrà delimitar a través d’un Pla especial d’ordenació usos de caràcter públic, culturals i mediambientals dins de la qualificació d’espais lliures a fi de garantir el caràcter de parc equipat d’aquesta reserva. L’ocupació màxima amb edificació no superarà el 5% de l’àmbit i l’alçada màxima es limitarà a 10 m.

Article 4

Equipaments (7b)

1.  Els plànols d’ordenació contenen les determinacions de l’espai que la MPGM reserva per a equipaments.

2.  Els usos admesos per a les reserves de zona d’equipaments són:

2.1  Equipament Ripollet: ús educatiu, cultural o assistencial. Sempre que sigui compatible amb l’equipament, el Projecte tècnic haurà de preveure la reserva en destí a aparcament públic, tant en les plantes sota rasant com en superfície.

2.2  Equipament Montcada: sanitari-assistencial, cultural, educatiu i administratiu.

3.  Els paràmetres edificatoris de cada àmbit són:

3.1  Equipament Ripollet:

Ordenació: aïllada.

Edificabilitat neta: 1 m2/m2.

Ocupació neta màxima: 40%.

Núm. plantes: PB+2PP (10,50 m).

Equipament Montcada: caldrà tramitació d’un Pla especial d’assignació d’ús i ordenació volumètrica.

Capítol tercer

Zones

Zona industrial en sòl urbà (22a)

Article 5

Definició

Es qualifica de sòl industrial el sòl urbà destinat a la ubicació d’indústries i magatzems, d’acord amb els articles 348 i següents de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

Subzona I (22a1)

Article 6

Definició

Es qualifica de sòl industrial el sòl urbà consolidat situat a l’oest de l’àmbit de la modificació en les illes compreses entre els carrers Tamarit, de la Mercè i la carretera de Ripollet a Montcada, caracteritzat per un teixit heterogeni d’usos, on l’ús industrial és el dominant.

Article 7

Condicions d’edificació i ús

Ordenació: segons alineació de vial.

Ocupació màxima: 90%.

Volum: el corresponent a la ocupació del 90% i una alçada de 13 m.

Edificabilitat: 2 m2sostre/m2.

Ús:

Dominant: industrial, en primera, segona i tercera categoria.

Compatibles: terciari en parcel·les perifèriques de l’àrea industrial, accessibles des de l’exterior d’aquesta, que siguin contigües a zones l’ús principal de les quals sigui el residencial. Residencial en instal·lacions superiors a 2.000 m2 es permet un habitatge de control i vigilància propi de l’establiment. Els habitatges existents amb anterioritat a l’aprovació del Pla.

Subzona II (22a2)

Article 8

Definició

Es qualifica com a sòl industrial el sòl urbà destinat a la ubicació d’indústries, magatzems i activitats terciàries situat a l’oest de l’àmbit de la modificació entre el carrer Tamarit i el de la Mercè, conforma la Unitat d’actuació.

Article 9

Condicions d’edificació i ús

Ordenació: segons alineació a carrer.

Ocupació màxima: 70%.

Volum: el corresponent a l’ocupació del 70% i una alçada de 13 m.

Edificabilitat: 0,625 m2sostre/m2.

Ús:

Industrial, en primera, segona i tercera categoria. Atesa la situació limítrof amb el teixit residencial, s’introdueix la possibilitat d’activitats terciàries.

Subzona III (22a3)

Article 10

Definició

Es qualifica com a sòl urbà industrial la porció de sòl inclosa dins d’aquesta modificació que forma part de la illa definida pels carrers Tamarit, Sarrià de Ter, el carrer de la Mercè i el vial de la Serra. L’ordenació d’aquesta zona serà d’acord amb la que s’estableixi a la resta d’illa.

Sòl urbanitzable

Les zones industrials a concretar en els plans parcials d’ordenació consegüents segueixen els criteris d’ordenació següents:

Sector A.

Les condicions normatives referents a la zona industrial 21i, es defineixen amb els paràmetres següents:

Ordenació: aïllada, volumetria específica.

Ús:

Industrial, en primera, segona i tercera categoria.

Terciari-oficines en l’eix de la carretera.

Sector B.

Les condicions normatives del sector B, referents a la zona industrial 22b, són les establertes en l’article 123 i següents de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità amb els paràmetres següents:

Ús:

Industrial, en primera, segona i tercera categoria.

Terciari.

Zona residencial en desenvolupament urbanitzable opcional (21r)

Article 11

Definició

Els paràmetres edificatoris d’aquesta zona són els establerts pel Pla general metropolità per a la zona de desenvolupament urbà opcional intensitat 3 (clau 21), d’acord amb l’article 134 i següents de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, aquesta zona comprèn el sòl opcionalment urbanitzable amb l’assignació de l’ús residencial.