Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

de 13 de gener de 1999 (DOGC núm. 2819 de 3/02/1999)

«Aprovar definitivament la modificació de l’article 225 de les Normes urbanístiques del PGM per a la

regulació de la implantació de l’ús d’habitatge en planta baixa, de Barcelona, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, incorporant d’ofici les prescripcions següents:

a)	Mantenir que l’ús d’habitage en planta baixa continua limitat a la part d’aquesta delimitada entre

l’alineació a vial i el límit de la profunditat edificable resultant.

b)	Vincular l’ús d’habitatge en la planta entresolat a l’alliberament de l’ocupació del pati d’illa i garantir el manteniment com a espai no ocupable la reculada de 3 m. a façana pròpia d’aquesta part de l’edificació.

c)	Determinar que en cap cas l’admissió d’habitatge resultant dels precedents aprtats no suposarà

increment de la densitat pròpia de la zona corresponent.»

Redacció proposada

1.	La planta baixa es defineix per als diferents tipus d’ordenació de l’edificació segons les normes

següents:

a)	Al tipus d’ordenació segons alineació de vial, la planta baixa per a cada parcel·la és aquella el

paviment de la qual està situat entre 0,60 m per damunt i 0,60 m per sota de la rasant del vial en

els punts de major i menor cota, respectivament que corresponen a la parcel·la.

En els casos en què a conseqüencia del pendent existeixi més d’una planta que se situï dins

dels límits establerts al paràgraf anterior, s’entendrà per planta baixa per a cada tram de frontal

de parcel·la la de la posició inferior.

En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials oposats, es referirà la cota de planta baixa a

cada front, com si es tractés de parcel·les diferents la profunditat de les quals assoleixi el punt

mitjà de l’illa.

b)	Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, té la consideracio de planta baixa aquella planta o part

d’aquesta situada damunt del soterrani real o possible.

c)	Als altres tipus d’ordenació de l’edificació la planta baixa serà determinada al corresponent pla

o estudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota de referència de planta baixa tal com es

defineix a l’article 261 d’aquestes Normes.

2.	L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la següent:

Tipus d’ordenació Altra referència Alçada

Edific. segons alineacions de vial 3,70

Edificació aïllada planta baixa oberta 3,00

planta baixa tancada 2,50

Altres tipus d’ordenació 2,75

209

Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, l’alçada mínima de sostre de la planta baixa pel que

fa a la cota de referència de l’alçada reguladora serà de quatre metres per a amplades de vial de 20

metres o més , i de 3,70 metres per a amplades menors de 20 metres.

3.	No es permet el desdoblament de la planta baixa amb dues plantes segons la modalitat de semisoterrani i entresol.

4.	Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, es permeten els entresolats en planta baixa quan

formin unitat física i funcional amb el local ubicat a l’esmentada planta i no tinguin accés independent

des de l’exterior, i s’hauran de complir les condicions següents:

a)	Els entresolats s’han de separar un mínim de 3 metres de la façana de l’edifici.

b)	L’alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà de 2,50 metres; això no obstant, si la part

superior es destina a dipòsit de materials, l’alçada mínima es redueix en l’esmentada part a 2,10

metres. No es permet la seva construcció quan no es puguin assolir aquestes alçades.

c)	L’entresolat no podrà prolongar-se i ocupar l’espai lliure interior d’illa. No es permeten els entresolats en els passatges.

d)	La construcció dels entresolats no ha d’implicar distorsió en la composició estètica de la façana

de l’edifici.

Les solucions de reculada de la planta baixa per efecte de la construcció d’entresolats, s’han de

regir per aquestes Normes pel que fa a les reculades de l’edificació. Els ajuntaments respectius

podran limitar o si és el cas prohibir aquesta solució als àmbits determinats que constitueixen

un context històric o tradicional.

e)	Els entresolats no constitueixen superfície de sostre edificable independent de la planta baixa i

no són atribuïbles al còmput de l’edificabilitat que pugui ser ordenada mitjantçant estudis de

detall.

5.	Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada no es permeten les plantes d’entresolat.

6.	Als altres tipus d’ordenació les plantes entresolat es podran admetre quan aixó ho determini,

expressament, el pla especial o estudi de detall, i en aquests casos la seva superfície s’ha d’incloure al

còmput d’edificabilitat.

7.	Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial s’estableixen les següents condicions per a

l’admissió d’habitatges a planta baixa:

a)	No ha de suposar increment de la densitat d’habitages admesa en la parcel·la per raó de

la qualificació de zona corresponent, segons la normativa vigent.

b)	Quan alguna estància-menjador o dormitori tingui façana a l’espai lliure interior d’illa, la

part d’aquest espai corresponent a la parcel·la, haurà de drestar sense edificar en planta

baixa en tota la seva superfìcie. Aquesta superfície, però, es computarà com a construïda

a efectes del càlcul de la densitat d’habitatges.

c)	Aquest espai, en front de les estàncies -menjador o sales, tindrà una fondària mínima de 6

metres i una amplada mínima de 4,5 metres.

8.	La construcció d’entresolats en els habitatges de planta baixa haurà d’acomplir totes les

condicions d’aquest i a més les següents:

a)	La superfíce mínima en planta baixa de cada habitatge, sense considerar l’entresolat, serà de 36 m2 útils.

b)	No es permet la ventilació de les dependències que sigui obligatori compartimentar,

únicament a través del doble espai de la planta baixa produït per la reculada de l’entresolat.

c)	En tot cas, l’alçada lliure mínima de l’entresolat serà de 2,50 metres.