# Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

## DOGC núm. 3950 - 20/08/2003

### DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE

de 7 d'agost de 2003, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Cornellà de Llobregat.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 22 de juliol de 2003, va adoptar, entre altres, l'acord següent:

Exp.: 2002/000956/B

Pla parcial d'ordenació del sector Millàs, al terme municipal de Cornellà de Llobregat

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i de conformitat amb les consideracions efectuades per aquesta Comissió, s'acorda:

.1  Aprovar definitivament el Pla parcial d'ordenació del sector Millàs, de Cornellà de Llobregat, promogut i tramès per l'Ajuntament, amb la incorporació d'ofici a la normativa del Pla parcial de les observacions següents:

1.1  Un 25% dels habitatges del sector han de tenir la condició d'habitatge protegit i un 25% de l'edificabilitat del sector, consegüentment, es destinarà a aquesta finalitat. Cada parcel·la quedarà subjecte a aquesta obligació, sens perjudici que el Projecte de compensació, que definirà de manera inequívoca la ubicació d'aquesta reserva, pugui optar per concentrar-la en una o diverses parcel·les.

1.2  S'esmenen les errades numèriques detectades als plànols O-1, O-2, I-2 i I-4 i a la fitxa de la parcel·la B2, en relació amb la determinació del sostre, per tal de fer coincidents les dades que apareixen als plànols del Pla parcial amb la memòria del mateix document, la qual coincideix amb les determinacions derivades de la modificació puntual del Pla general metropolità aprovada definitivament el 23 de juny de 2003.

.2  Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 de la Llei esmentada, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

.3  Comunicar-ho a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

Barcelona, 7 d'agost de 2003

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Barcelona

Annex

Normes urbanístiques del Pla parcial d'ordenació del sector Millàs, de Cornellà de Llobregat

a. Disposicions generals.

1. Normes de referència

Aquestes Normes són complement i desenvolupament de les contingudes al Pla general metropolità de Barcelona de 1976. Tot el que no està especificat aquí serà d'aplicació la Normativa general del PGM-76.

b. Normes relatives a la qualificació del sòl.

2. Aspectes generals.

2.1  L'àmbit del Pla queda qualificat en sistemes i zones, grafiats al plànol O-1.

2.2  Els tipus de sistemes són: vialitat i estacionaments, zones verdes i equipaments.

2.3  Les zones són de domini privat. Només existeix un tipus:

Zona A: residencial aïllat.

c. Normes relatives a la configuració de l'ordenació.

3. Zones i usos admissibles.

Cada zona té assignat un ús preferent i uns usos admissibles:

Zona A.

Ús preferent:

Habitatge.

Usos admissibles:

Comercial en PB.

No s'admet habitatge en PB.

Oficines.

Recreatiu.

Esportiu.

Industrial de categoria 1a i 2a en situació 1a i 2a.

4. Intensitats.

Les intensitats d'edificació establertes per a cada parcel·la són les següents:

P=parcel·la; H=habitatges

| P | Superfície | Edificabilitat | H | Pla coronament | Plantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.638 m2 | 7.200 m2 sostre/m2 sòl | 56 | +32.50 | PB+6PP |
| 02 | 1.444 m2 | 5.244 m2 sostre/m2 sòl | 44 | +32.50 | PB+4PP |
| 03 | 2.544 m2 | 9.495 m2 sostre/m2 sòl | 82 | +44.00, +47.00 | PB+5PP/PB+6PP |
| 04 | 1.846 m2 | 5.450 m2 sostre/m2 sòl | 45 | +44.00 | PB+4PP |
| 05 | 1.208 m2 | 4.700 m2 sostre/m2 sòl | 43 | +43.00 | PB+5PP |
| 06 | 1.416 m2 | 5.400 m2 sostre/m2 sòl | 50 | +43.00 | PB+5PP |
| 07 | 1.000 m2 | 4.000 m2 sostre/m2 sòl | 35 | +57.00 | PB+8PP |
| 08 | 881 m2 | 3.650 m2 sostre/m2 sòl | 33 | +52.00 | PB+8PP |
| 09 | 2.708 m2 | 13.235 m2 sostre/m2 sòl | 138 | +51.35, +42.35 | PB+5PP/PB+8PP |
| 10 | 902 m2 | 5.693 m2 sostre/m2 sòl | 50 | +57.90 | PB+10PP |
| Total | 15.587 m2 | 64.067m2 sostre/m2 sòl | 576 |  |  |

Un 25% dels habitatges seran protegits. Cada parcel·la quedarà subjecta a aquesta obligació, a menys que el Projecte de compensació opti per concentrar aquesta reserva en una o diverses parcel·les.

5. Parcel·la mínima.

Cada parcel·la - bloc de les definides té el caràcter de parcel·la mínima, requerint el desenvolupament de la mateixa unitàriament, tot i que la seva execució pugui realitzar-se en diverses etapes.

No s'admetrà la divisió de les parcel·les actualment existents.

6. Plànols de coronació i alçats de plantes.

Les alçades màximes d'edificació en cada unitat de zona es defineixen mitjançant plànols de coronació. La situació d'aquests, així com l'altura mínima de la PB, estan fixades als plànols O-4 i O-6.

7. Perímetre regulador de l'edificació.

Correspon a la màxima ocupació que pot assolir l'edificació. Ocupació és la projecció en planta baixa de l'edificació, inclosa la dels cossos oberts. Estan grafiats als plànols O-3.

8. Edificabilitat màxima, per usos.

Les edificabilitats descrites a l'apartat 4 (intensitats) tenen el caràcter de màximes i s'han de respectar encara que això impliqui no poder esgotar el perímetre o el perfil regulador. El detall, per usos, és el següent:

| Parcel·la | Superfície | Edificabilitat | Comercial (mínim) | Habitatge (màxim) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.638 m2 | 7.200 m2 sostre/m2 sòl | 720 | 6.480 |
| 02 | 1.444 m2 | 5.244 m2 sostre/m2 sòl | 524 | 4.720 |
| 03 | 2.544 m2 | 9.495 m2 sostre/m2 sòl | 950 | 8.545 |
| 04 | 1.846 m2 | 5.450 m2 sostre/m2 sòl | 545 | 4.527 |
| 05 | 1.208 m2 | 4.700 m2 sostre/m2 sòl | 470 | 4.309 |
| 06 | 1.416 m2 | 5.400 m2 sostre/m2 sòl | 540 | 5.036 |
| 07 | 1.000 m2 | 4.000 m2 sostre/m2 sòl | 400 | 3.500 |
| 08 | 881 m2 | 3.650 m2 sostre/m2 sòl | 365 | 3.345 |
| 09 | 2.708 m2 | 13.235 m2 sostre/m2 sòl | 1.324 | 12.023 |
| 10 | 902 m2 | 5.693 m2 sostre/m2 sòl | 569 | 5.175 |
| Total | 15.587 m2 | 64.067 m2 sostre/m2 sòl | 6.407 | 57.660 |

Un 25% de l'edificabilitat corresponent a habitatges es destinarà a habitatges de protecció oficial. Cada parcel·la quedarà subjecta a aquesta obligació, a menys que el Projecte de compensació opti per concentrar aquesta reserva en una o vàries parcel·les.

9. Cossos sortints.

No s'admeten.

10. Plantes baixes.

Tindran una alçada mínima, en totes les zones, de 3,00 m. No s'admet el seu desdoblament en planta baixa i entresòl. En les plantes baixes comercials s'admeten els entresolats, reculats 3,00 m de totes les façanes.

11. Plantes soterrànies.

S'hi admet la construcció de plantes soterrànies sense limitacions, ocupant el 100% de la parcel·la.

12. Previsió d'aparcaments.

Els edificis de nova planta han de projectar-se per tal que tinguin aparcament en el seu interior, a raó de 1,5 places per cada habitatge major de 70 m2 útils, d'1,00 plaça per cada habitatge menor o igual de 70 m2 útils, i d'1,00 plaça per cada 80 m2 útils o fracció d'oficina o local comercial.

13. Estudis de detall per reordenar volums.

Els estudis de detall per a la reordenació de volums hauran de complir les condicions següents:

1. No augmentarà l'edificabilitat ni l'ocupació màxima assignades.

2. No elevarà la cota de referència de la PB.

3. No alterarà el règim d'usos admissibles.

4. Justificarà adequadament la conveniència i la incidència a la resta de l'àmbit ordenat.

5. Podran alterar el règim de cossos sortints sempre que l'ordenació volumètrica resultant:

a) Mantingui com a mínim un 50% de la superfície de façanes sense voladissos.

b) El nou plànol delimitat per les cares exteriors dels voladissos ha de ser nítid, amb arestes ben definides i comuns amb altres plànols de l'edificació.

c) Es computi el 50% de la seva superfície a efectes d'edificabilitat màxima permesa.

d. Normes relatives a l'execució del pla.

14. Polígons d'actuació i sistema d'actuació.

El polígon 1 s'executarà mitjançant el sistema d'actuació de compensació.

Amb aquesta finalitat, qualsevol propietari de sòl tindrà dret a l'adjudicació de sòl edificable, sòl o en proindivís amb altres, sempre que els seus drets arribin al 15% de la menor de les unitats d'actuació. En cas contrari serà indemnitzat econòmicament.

El Projecte de compensació definirà de manera inequívoca la ubicació de la reserva del 25% (en termes d'edificabilitat residencial i de nombre d'habitatges) destinada a habitatge de protecció oficial.

El polígon 2 s'executarà per compensació.

Amb aquesta finalitat, qualsevol propietari de sòl tindrà dret a l'adjudicació de sòl edificable, sòl o en proindivís amb altres, sempre que els seus drets arribin al 15% de la menor de les unitats d'actuació. En cas contrari serà indemnitzat econòmicament.

El Projecte de compensació definirà de manera inequívoca la ubicació de la reserva del 25% (en termes d'edificabilitat residencial i de nombre d'habitatges) destinada a habitatge de protecció oficial.